ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор

Гаврилівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Марченко В.Д. ________________

«___» _____________ 20___ р.

ІНСТРУКЦІЯ №1

з техніки безпеки під час проведення занять у кабінеті фізики

І. Загальні положення

1.1. Перебувати учням у приміщенні кабінету і лаборантській дозволяється лише в присутності вчителя фізики або лаборанта.

1.2. Будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте вказівки вчителя.

1.3. Не починайте виконувати роботу без дозволу вчителя.

1.4. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед виконанням роботи необхідно уважно вивчити її зміст і хід виконання.

2.2. Щоб запобігти падінню під час виконання дослідів, скляні посудини (пробірки, колби) обережно закріплюйте в лапці штативу.

ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час проведення дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. Працюючи з приладами зі скла, будьте особливо обережні. Не виймайте термометри з пробірок із затверділою речовиною.

3.2. Стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристроях. Не доторкайтесь (особливо з непідібраним волоссям) до обертових частин машин і не нахиляйтеся над ними.

3.3. Для складання експериментальних установок користуйтеся проводами (з наконечниками і запобіжними  чохлами) з міцною ізоляцією без видимих пошкоджень.

3.4. Для приєднання споживачів до електромережі користуйтеся штепсельними з’єднаннями.

3.5. Під час ремонту і роботи електроприладів користуйтеся розетками, гніздами, затискачами з не виступаючими контактними поверхнями.

3.6. Складаючи електричне коло,  уникайте перетину проводів; забороняється користуватися провідниками зі спрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу (при напрузі понад 42 В).

3.7. Джерело струму в електричне коло вмикайте в останню чергу. Складене коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу вчителя. Наявність напруги в колі можна перевіряти тільки приладами або покажчиками напруги.

3.8. Не доторкайтеся до елементів кола, що не мають ізоляції і перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з’єднань у колах і не заміняйте запобіжники до вимикання джерела електроживлення.

3.9. Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторкнутися до обертових частин електричних машин. Не виконуйте повторно з’єднань в електроколах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.

3.10. Не доторкайтеся до корпусів стаціонарного електрообладнання, до затискачів відімкнутих конденсаторів.

3.11. Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.

ІV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи вимкніть джерело електроживлення, а потім розберіть електричне коло.

4.2. не залишайте робочого місце без дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлення і повідомте про це вчителя.

5.2. При пораненні рук чи інших частин тіла негайно припиніть роботу, повідомте про це вчителя. Вчитель надасть необхідну першу медичну допомогу, а в разі необхідності викличе швидку медичну допомогу за тел. 103.

5.3. Не усувайте несправності в електромережі, електрообладнанні самостійно.

5.4. При загорянні електропровідників – вимкніть рубильник. Електрообладнання, що знаходяться під напругою, слід гасити порошковим вогнегасником, сухим піском.

5.5. У разі виникнення пожежі вжити заходи щодо її ліквідації всіма наявними засобами пожежогасіння, а при потребі викликати пожежну службу за тел. 101.

5.6. У випадку аварійної ситуації вивести учнів у безпечне місце.

VІ. Відповідальність

6.1. За невиконання вимог діючої інструкції винуватці притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи судової відповідальності згідно законодавства, Статуту школи.

Завідуючий кабінетом  _______________ /Шуст О.А./